Arduino軟硬體安裝與串口繪圖軟體

目錄

- 安裝步驟

- Arduino IDE  與選擇軟體Code

- 串口繪圖軟體下載 (優先順序由上往下):

- phwu-viewer

- Telemetry Viewer

- Microsoft store串口調試助手

- Q&A

版本日期：2022. 6. 23

Arduino IDE程式編輯軟體下載

Step 1. 點擊以下網址進入Arduino官網頁面 下載Arduino IDE 1.8.15。

https://www.arduino.cc/en/software/OldSoftwareReleases

Step 2. 開啟如下方圖示的程式，執行並安裝。

Step 3. 在Arduino程式開發工具裡面設定Arduino板子類型，以及序列埠編號。(工具 > 開發板 > Arduino Uno)

(工具 > 序列埠 > COM，注意每個USB插槽的編號不同，若不知道是哪個號碼，可至裝置管理員查看。)

Step 4. 安裝好後先打開來看看，點選主選單中的「檔案 > 範例 > Basics > Blink」，它可以讓Arduino板子上的一個LED燈閃爍起來，時間間隔是1秒。

Step 5. 按下左上方的上傳符號上傳到Arduino，檢視左下角的狀態欄是否顯示上傳完畢。

Step 6. 觀察Arduino面板上的L燈，閃爍頻率為1秒。如下圖所示

針對不同串口繪圖軟體，需複製不同Arduino code: (“phwu-viewer”、 “Telemetry Viewer”、或“Microsoft store串口調試助手” 等，只能選一種)

- phwu-viewer (中研院原分所同仁開發)

輸入以下Arduino程式碼並重新上傳(// 雙引號為備註不需要輸入)

void setup() {   //程式初始設定

Serial.begin(9600); //開啟串口傳輸，鮑率9600

}

float a = 0; //宣告a為浮點數變數

void loop(){  // 迴圈(一直重複執行)

a = 4.98 * analogRead(A0)/1023; //A0收到電壓後轉成數位訊號210 =1024來表示

Serial.println(a); //印出A0讀到的電壓。

delay (1000); // 迴圈間隔時間，以毫秒為單位。

}

- Telemetry Viewer

(可直接複製以下程式碼)

輸入以下Arduino程式碼並重新上傳(// 雙引號為備註不需要輸入)

float a = 0;

void setup() {   //程式初始設定

Serial.begin(9600); //開啟串口傳輸，鮑率9600

}

void loop(){  // 迴圈(一直重複執行)

a = 4.98 * analogRead(A0)/1023; //A0收到電壓後轉成數位訊號210 =1024來表示

char a_text[30];

dtostrf(a, 10, 10, a_text);

char text[32];

snprintf(text, 32, "%s", a_text);

Serial.println(text);

delay (1000); // 迴圈間隔時間，以毫秒為單位。

}

3. 串口調試助手

(可直接複製以下程式碼)

輸入以下Arduino程式碼並重新上傳(// 雙引號為備註不需要輸入)

void setup() {   //程式初始設定

Serial.begin(9600); //開啟串口傳輸，鮑率9600

}

float a = 0; //宣告a為浮點數變數

void loop(){  // 迴圈(一直重複執行)

a = 4.98 * analogRead(A0)/1023; //A0收到電壓後轉成數位訊號210 =1024來表示

Serial.print("a="); //印出值前面加上a=。

Serial.println(a); //印出A0讀到的電壓。

delay (1000); // 迴圈間隔時間，以毫秒為單位。

}

安裝使用說明

(“phwu-viewer”、 “Telemetry Viewer”、或“Microsoft store串口調試助手” 等，只能選一種)

一. phwu-viewer  (此軟體為原分所同仁以python開發完成)

檔案放在Google雲端，下載此軟體時，因為是個人開發並未賦予軟體簽證，瀏覽器會認定是不安全軟體，程式編譯已確認乾淨無毒的請放心下載。

Step1.下載好後因為是壓縮檔.zip，需先解壓縮到指定目錄後再執行phwu-viewer.exe。

Step2. 可將Y軸最小值設0 ，Y軸最大值設5 ，X軸起始點設0後按確認設定。

一. 如phwu-viewer.exe 無法正常啟用時，

可改為選擇執行phwu_light version.exe (這程式無串口繪圖功能僅能儲存資料)

(輸出的資料會與軟體程式在同一個目錄裡)

再利用EXCEL 匯入記事本

插入>直線散佈圖

按全部重新整理，可觀看即時變化。

二.JAVA Telemetry Viewer免費軟體 (只適用Windows10、11注意有些電腦無法正常運作)

安裝方法:

到此網址http: //farrellf.com/TelemetryViewer/

Step 1. 點選TelemetryViewer v0.7.jar 版本下載(此版本測試正常)

需安裝JAVA執行此程式，可以到JAVA官網下載。

JAVA下載網址

https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=246442_2dee051a5d0647d5be72a7c0abff270e

Step 2.點選同意並開始免費下載後，執行安裝步驟至完成。

Step 3.按步驟完成安裝即可執行TelemetryViewer v0.7.jar

選擇正確COM Port 並連接。(如不知道哪個Port 可開啟裝置管理員查看)

Step 4.輸入a與V 後先按Add再按done，框取圖表視窗顯示大小，勾選顯示數據a，調整電壓最大值及最小值 (設定MIN為0,MAX 為5)，調整duration為5 minutes (可自行調整至方便觀察的時間範圍) 即可看到電壓隨時間變化。

如下圖所示:

Step 5.匯出資料

將實驗完的數據匯出至電腦如下圖:

不須勾選儲存設定檔。

儲存完後打開Excel，按另存新檔。

將CSV檔轉換成EXCEL活頁簿如下圖:  (CSV檔需轉成活頁簿才能儲存函數)

Step 6. 資料整理

由於TelemetryViewer的時間格式為EXCEL自1970/1/1開始累積總毫秒數如B行所示，要將DATA內的時間轉成反應時間，方法如下圖D行所示:

由於TelemetryViewer 在開始時資料會有時間相同情形發生，故需略過重複的數據，並重新整理即可做資料分析。

3 Microsoft store串口調試助手 (僅支援 Windows 10、11)

在Microsoft Store 搜尋串口調試助手可以找到的軟體，

或按連結到官網取得軟體。

Step 1. 軟體安裝完後再開始的最近新增選單內可以找到串口調試助手

Step 2. 執行後左邊串口號下拉選單，選擇正確的com後打開串口，

右邊視窗就可以讀取到Arduino (Serial.println)送出的值。

Step 3. 將接收腳本功能打開下拉選擇 Add Timesta 可加入當下時間。

Step 4.如勾選接收並保存到檔，會要求儲存檔名與位置，即刻開始收到的值儲存在記事本裡。

如點選保存資料只會將未清除的資料儲存到檔。

Step 5.串口繪圖:此功能需購買 官方售價 $169 NT。永久使用

設定Y軸的範圍 (底部:0、頂部:5) 代表可接收電壓範圍。

命名曲線名稱 (範例為a)，給定顏色與線徑並添加。

Q&A

Arduino IDE

Q:無法上傳code 到Arduino

A:檢查COM port 是否選擇正確。

工具>序列埠

工具>開發板 選擇Adruino Uno

或是序列埠遭其他軟體占用。

Q出現錯誤訊息

A:請檢查是否code 輸入錯誤，並依據下方提示修正錯誤字元。

phwu-viewer

Q: 按下start/restart 後沒回應。

A: Com port 輸入錯誤，或是遭其他軟體占用，需關閉占用軟體。

Q: 程式視窗被卡到或視窗過大無法調整

A: 如發現超出畫面時，打開程式資料夾裡parameter.txt ，以下圖為例 13為橫軸，6為縱軸，調小數值並存檔即可改變視窗大小。解析度1920*1080 建議值為19,9,0

Q: Win11系統提醒不安全軟體

A: 因為是自組開發並未申請憑證，程式編譯已確認乾淨無毒，請放心下載使用。

Q: 開啟程式出現錯誤訊息

A: 因為未解壓縮直接開啟會導致程式內儲存資料的目錄不正確，需解壓縮到指定目錄。

Telemetry Viewer

Q: 程式無法執行

A: 確認Java 執行程式是否安裝完成 可到以下連結下載並安裝。
https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=246442_2dee051a5d0647d5be72a7c0abff270e

Q: 無法連接COM port

A: 當Arduino IDE 軟體序列埠占用，將會無法連接，此時須將佔用的軟體關閉。

Q: 按下Export 後程式跳掉了

A: 這是軟體與電腦系統相衝突，目前原作者並沒有對此問題修正，建議換別的軟體使用。

Microsoft store串口調試助手

Q: 串口繪圖沒有畫線

A: 串口繪圖是付費功能 官方售價 $169 NT

需在右邊齒輪圖案裡的功能選單上新增線圖的名稱與顏色，並確認使用串口助手的Arduino code並上傳。